## Slide 1
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
1 / 11
3
MAVZU
Amaliy · 2 soat
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
Asosiy va qo‘shimcha qurilmalarni aniqlash, ulash va ishlatish
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
2 / 11
3-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Kompyuter portlari va ulash kabellari
2
Amaliy ish: qurilmalarni ulash va ishga tushirish
3
Qurilma ishlashini tekshirish va natijani rasmiylashtirish

## Slide 3
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
3 / 11
3-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarda kompyuter portlarini tanish, asosiy va qo‘shimcha qurilmalarni xavfsiz ulash, ishga tushirish va ularning ishlashini tekshirish ko‘nikmasini shakllantirish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
O‘quvchilar monitor, klaviatura, sichqoncha, printer va kolonkani to‘g‘ri portga ulaydi, «Qurilmalar dispetcheri»da ularni aniqlaydi va nazorat varag‘ini to‘ldiradi.

## Slide 4
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
4 / 11
1-REJA · KOMPYUTER PORTLARI VA ULASH KABELLARI
Port nima?
Qurilmalar tizim blokiga maxsus ulagichlar orqali ulanadi. Har bir port faqat o‘ziga mos kabel uchun mo‘ljallangan, shuning uchun kabelni kuch bilan tiqish mumkin emas.
Port: tashqi qurilmani kompyuterga ulash uchun mo‘ljallangan ulagich (raz’yom).

## Slide 5
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
5 / 11
1-REJA · KOMPYUTER PORTLARI VA ULASH KABELLARI
Asosiy portlar
Zamonaviy kompyuterlarda tasvir ulagichlari ikki joyda bo‘lishi mumkin: ona platada va alohida videokartada. Alohida videokarta bo‘lsa, monitor kabeli albatta videokartaga ulanadi.
Port | Ko‘rinishi | Nima ulanadi
USB (Type-A, Type-C) | To‘rtburchak yoki oval, yassi | Klaviatura, sichqoncha, fleshka, printer
HDMI | Trapetsiya shaklida | Monitor, televizor, proyektor (tasvir va tovush)
VGA | Ko‘k rangli, 15 ta ignali | Eski monitor va proyektorlar
DisplayPort | Bir burchagi qiya | Zamonaviy monitorlar
RJ-45 (LAN) | Plastik ilmoqli keng uya | Tarmoq kabeli

## Slide 6
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
6 / 11
2-REJA · AMALIY ISH: QURILMALARNI ULASH VA ISHGA TUSHIRISH
Xavfsizlik qoidalari
Talab: ulashdan oldin kompyuter va monitor elektr tarmog‘idan uzilgan bo‘lishi kerak.
Talab: kabellarni siqmasdan, egmasdan, ulagich shakliga mos holda ulash kerak.
Talab: elektr kabeli eng oxirida ulanadi va eng birinchi uziladi.

## Slide 7
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
7 / 11
2-REJA · AMALIY ISH: QURILMALARNI ULASH VA ISHGA TUSHIRISH
Ishni bajarish tartibi
Tugmalar Caps Lock va Num Lock bosilganda klaviaturadagi chiroqchalar yonishi klaviatura ishlayotganini ko‘rsatadi.
Qadam 1.: Tizim blokining orqa panelidagi portlarni ko‘rib chiqing va ularni jadval bilan solishtiring.
Qadam 2.: Monitorni HDMI (yoki VGA) kabeli bilan videokartaga ulang, monitor elektr kabelini ulang.
Qadam 3.: Klaviatura va sichqonchani USB portlarga ulang.
Qadam 4.: Kolonkani yashil rangli audio uyaga ulang.
Qadam 5.: Printerni USB kabel bilan ulang va uning elektr kabelini rozetkaga ulang.
Qadam 6.: Tizim blokining elektr kabelini ulang, avval monitorni, keyin kompyuterni yoqing.

## Slide 8
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
8 / 11
3-REJA · QURILMA ISHLASHINI TEKSHIRISH VA NATIJANI RASMIYLASHTIRISH
Qurilmalarni tekshirish
Windows tizimida ulangan qurilmalarni ko‘rishning eng qulay usuli — «Qurilmalar dispetcheri».
Win + X tugmalarini bosing va «Диспетчер устройств» (Qurilmalar dispetcheri) bandini tanlang.
Ro‘yxatda «Клавиатуры», «Мыши», «Мониторы», «Очереди печати» bo‘limlarini oching.
Sariq undov belgisi bilan ko‘rsatilgan qurilma uchun drayver o‘rnatilmagan yoki u noto‘g‘ri ishlayapti.

## Slide 9
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
9 / 11
3-REJA · QURILMA ISHLASHINI TEKSHIRISH VA NATIJANI RASMIYLASHTIRISH
Nazorat varag‘i
Ish yakunida qurilmalar teskari tartibda o‘chiriladi: avval operatsion tizim «Завершение работы» orqali o‘chiriladi, keyin elektr kabellari uziladi.
№ | Qurilma | Port | Ishladi
1 | Monitor | HDMI / VGA | ha / yo‘q
2 | Klaviatura | USB | ha / yo‘q
3 | Sichqoncha | USB | ha / yo‘q
4 | Kolonka | Audio 3,5 mm | ha / yo‘q
5 | Printer | USB | ha / yo‘q

## Slide 10
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
10 / 11
3-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Monitor qaysi portlar orqali ulanadi?
2
Nima uchun elektr kabeli eng oxirida ulanadi?
3
Qurilmalar dispetcherini qanday ochish mumkin?
4
Sariq undov belgisi nimani bildiradi?
5
Printer ishlashini qanday tekshirasiz?

## Slide 11
Axborot texnologiyalari · 3-mavzu
11 / 11
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova