## Slide 1
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
1 / 11
19
MAVZU
Nazariy · 2 soat
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
Ma’lumotlarni saqlash vositalari va ularning turlari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
2 / 11
19-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Xotira turlari va axborot o‘lchov birliklari
2
Ichki va tashqi saqlash qurilmalari
3
Bulutli saqlash va saqlash vositasini tanlash

## Slide 3
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
3 / 11
19-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga ichki va tashqi xotira, HDD, SSD, fleshka, xotira kartasi, optik disk va bulutli saqlash vositalarining ishlash tamoyili, afzallik va kamchiliklarini tushuntirish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
O‘quvchilar saqlash vositalarini turlarga ajratadi, ularning hajmi va tezligini taqqoslaydi hamda vazifaga mos saqlash vositasini tanlaydi.

## Slide 4
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
4 / 11
1-REJA · XOTIRA TURLARI VA AXBOROT O‘LCHOV BIRLIKLARI
Xotira turlari
Kompyuterda ikki xil xotira mavjud: biri tezkor, lekin vaqtincha, ikkinchisi sekinroq, lekin doimiy.
Ichki xotira: tizim bloki ichiga o‘rnatilgan xotira qurilmalari (RAM, HDD, SSD).
Tashqi xotira: kompyuterga tashqaridan ulanadigan va olib yurish mumkin bo‘lgan saqlash vositalari.
Bit: axborotning eng kichik o‘lchov birligi, 0 yoki 1 qiymatini oladi.
Bayt: 8 bitdan iborat axborot birligi; bitta belgini saqlash uchun yetarli.

## Slide 5
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
5 / 11
1-REJA · XOTIRA TURLARI VA AXBOROT O‘LCHOV BIRLIKLARI
Hajmni his qilish
Hajm | Taxminan nimaga yetadi
1 KB | Yarim sahifa oddiy matn
1 MB | Bitta sifatli fotosurat yoki 1 daqiqalik MP3
1 GB | 1 soatlik o‘rta sifatli video
1 TB | 250 000 ta fotosurat

## Slide 6
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
6 / 11
2-REJA · ICHKI VA TASHQI SAQLASH QURILMALARI
Ichki saqlash qurilmalari
Ko‘pincha operatsion tizim tez ishlashi uchun SSD ga, katta hajmdagi arxiv fayllar esa arzon HDD ga yoziladi.
Ko‘rsatkich | HDD | SSD
Tezlik | 100–200 MB/s | 500–7000 MB/s
Harakatlanuvchi qismlar | Bor (plastina, kallak) | Yo‘q
Zarbaga chidamliligi | Past | Yuqori
Shovqin | Bor | Yo‘q
1 GB narxi | Arzon | Qimmatroq

## Slide 7
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
7 / 11
2-REJA · ICHKI VA TASHQI SAQLASH QURILMALARI
Tashqi saqlash qurilmalari
Qurilma | Hajm | Ulanishi | Qo‘llanishi
Fleshka | 8–256 GB | USB | Fayllarni ko‘chirish
Xotira kartasi (microSD) | 16–512 GB | Kartrider, telefon | Telefon, fotoapparat
Tashqi HDD/SSD | 500 GB – 5 TB | USB | Zaxira nusxa, katta arxiv
Optik disk (CD/DVD) | 700 MB / 4,7 GB | DVD diskovod | Eski arxivlar, dasturlar

## Slide 8
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
8 / 11
3-REJA · BULUTLI SAQLASH VA SAQLASH VOSITASINI TANLASH
Bulutli saqlash
Bulutli xotirada fayllar foydalanuvchining kompyuterida emas, xizmat ko‘rsatuvchi kompaniyaning ma’lumotlar markazidagi serverlarda saqlanadi.
Xizmat | Bepul hajm | Kompaniya
Google Disk | 15 GB | Google
OneDrive | 5 GB | Microsoft
iCloud | 5 GB | Apple
Yandex Disk | 5 GB | Yandex

## Slide 9
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
9 / 11
3-REJA · BULUTLI SAQLASH VA SAQLASH VOSITASINI TANLASH
Saqlash vositasini tanlash
Hech bir saqlash vositasi abadiy emas: fleshka va disklar ham buziladi. Shu sababli muhim ma’lumot kamida ikki xil vositada saqlanadi.
Darsdan uyga hujjat olib ketish uchun — fleshka yoki bulut.
Butun kompyuterning zaxira nusxasi uchun — tashqi disk.
Guruhdoshlar bilan birgalikda ishlash uchun — bulutli xotira.
Telefondagi rasmlarni saqlash uchun — bulut va xotira kartasi.

## Slide 10
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
10 / 11
19-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Ichki va tashqi xotira farqi nimada?
2
Bit va bayt nima?
3
HDD va SSD ning afzallik va kamchiliklarini ayting.
4
Qanday bulutli saqlash xizmatlarini bilasiz?
5
Zaxira nusxa uchun qaysi saqlash vositasi qulay?

## Slide 11
Axborot texnologiyalari · 19-mavzu
11 / 11
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova