## Slide 1
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
1 / 11
22
MAVZU
Nazariy · 2 soat
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
Internet va tarmoq xizmatlarining asosiy imkoniyatlari
Oydin Tashtemirova
Maxsus fan o‘qituvchisi
Piskent tumani 1-son texnikumi

## Slide 2
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
2 / 11
22-MAVZU
Mashg‘ulot rejasi
1
Kompyuter tarmog‘i va internet tushunchasi
2
Internetning ishlash tamoyili: IP-manzil, domen, provayder
3
Internetning asosiy xizmatlari

## Slide 3
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
3 / 11
22-MAVZU
Maqsad va kutilayotgan natija
MAQSAD
O‘quvchilarga kompyuter tarmog‘i, lokal va global tarmoq, internet, IP-manzil, domen, provayder tushunchalarini hamda internetning asosiy xizmatlarini tushuntirish.
KUTILAYOTGAN NATIJA
O‘quvchilar tarmoq turlarini farqlaydi, sayt manzilining tuzilishini izohlaydi va kundalik hayotda foydalaniladigan internet xizmatlarini sanaydi.

## Slide 4
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
4 / 11
1-REJA · KOMPYUTER TARMOG‘I VA INTERNET TUSHUNCHASI
Kompyuter tarmog‘i
Tarmoq | Qamrovi | Misol
PAN (shaxsiy) | Bir necha metr | Telefon va Bluetooth quloqchin
LAN (lokal) | Xona, bino | Texnikumning kompyuter sinfi
MAN (shahar) | Shahar | Shahar provayderi tarmog‘i
WAN (global) | Mamlakat, dunyo | Internet

## Slide 5
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
5 / 11
1-REJA · KOMPYUTER TARMOG‘I VA INTERNET TUSHUNCHASI
Tarmoq afzalliklari
Tarmoq orqali fayllar, printer va internet aloqasidan birgalikda foydalanish, xabar almashish va bir hujjat ustida birgalikda ishlash mumkin.

## Slide 6
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
6 / 11
2-REJA · INTERNETNING ISHLASH TAMOYILI: IP-MANZIL, DOMEN, PROVAYDER
Internet qanday ishlaydi?
Provayder: foydalanuvchilarni internetga ulash xizmatini ko‘rsatuvchi tashkilot (masalan, Uztelecom).
IP-manzil: tarmoqdagi har bir qurilmaning noyob raqamli manzili (masalan, 192.168.1.10).
Domen nomi: IP-manzilni eslab qolish oson bo‘lgan matnli ko‘rinishi (masalan, ziyonet.uz).
DNS: domen nomlarini IP-manzillarga aylantiruvchi xizmat.
Protokol: tarmoqda ma’lumot almashish qoidalari to‘plami (HTTP, HTTPS, SMTP).

## Slide 7
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
7 / 11
2-REJA · INTERNETNING ISHLASH TAMOYILI: IP-MANZIL, DOMEN, PROVAYDER
Sayt manzilining tuzilishi
Manzil https://www.ziyonet.uz/uz/library quyidagi qismlardan iborat:
Qism | Ma’nosi
https:// | Protokol (S — xavfsiz, shifrlangan ulanish)
www | Subdomen
ziyonet | Domen nomi
.uz | Yuqori darajali domen (davlat yoki soha)
/uz/library | Sayt ichidagi sahifa yo‘li

## Slide 8
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
8 / 11
3-REJA · INTERNETNING ASOSIY XIZMATLARI
Internet xizmatlari
Xizmat | Vazifasi | Misollar
Veb-saytlar | Ma’lumotlarni sahifalar ko‘rinishida taqdim etish | ziyonet.uz, uz.wikipedia.org
Qidiruv tizimlari | Kalit so‘z bo‘yicha ma’lumot topish | Google, Yandex
Elektron pochta | Xat va fayl yuborish | Gmail, Mail.ru
Messenjerlar | Tezkor xabar, qo‘ng‘iroq | Telegram, WhatsApp
Bulutli xizmatlar | Fayl saqlash va birga ishlash | Google Disk, OneDrive

## Slide 9
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
9 / 11
3-REJA · INTERNETNING ASOSIY XIZMATLARI
Internetga ulanish usullari
Kompyuter internetga kabel (Ethernet), Wi-Fi yoki mobil internet (4G/5G) orqali ulanadi. Ulanish tezligi megabit sekundda (Mbit/s) o‘lchanadi.

## Slide 10
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
10 / 11
22-MAVZU
Mustahkamlash uchun savollar
1
Lokal va global tarmoq farqi nimada?
2
IP-manzil va domen nomi nima?
3
DNS xizmati nima uchun kerak?
4
Sayt manzili qanday qismlardan iborat?
5
Internetning qanday xizmatlarini bilasiz?

## Slide 11
Axborot texnologiyalari · 22-mavzu
11 / 11
E’tiboringiz uchun rahmat!
Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.
Oydin Tashtemirova